ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. A presente Licitação na modalidade de Pregão Presencial tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO EM REGIME DE COMODATO, PARA PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARA, com as características estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2. Prestação de serviços de monitoramento por alarmes 24 horas com pronto atendimento tático, comodato de todos os equipamentos, atualização tecnológica, contrato de manutenção 24 horas.

1.3. Prestação de serviços de vigilância monitora por circuito fechado de televisão - CFTV, comodato de todos os equipamentos, atualização tecnológica e contrato de manutenção 24 horas.

1.4. Os serviços deverão ser prestados 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana.

1.5. A subcontratação do objeto não é permitida.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 Atualmente, com as dificuldades encontradas na sociedade, como a deficiência dos órgãos públicos, os problemas com a segurança pública aumentaram, com isso a criminalidade aumentou consideravelmente. Diante dessa realidade sabemos que não podemos confiar apenas na policia já que as mesmas não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com isso procuramos complementar esta deficiência com a contratação de uma empresa especializada em Prestação de Serviço de Monitoramento Eletrônico. Os serviços serão contratados com base na necessidade apurada pela administração estabelecendo-se o custo para o conjunto de serviços de comodato e instalação de todo o equipamento pertinente e necessário com manutenção preventiva e corretiva, monitoramento remoto do sistema de alarme e CFTV, que compõem o sistema de Monitoramento eletrônico, observadas as peculiaridades, a periodicidade e a frequência do serviço. Em face do exposto, torna-se indispensável a presença de vigilância nas unidades dispostas ao contexto do presente Termo de Referência, de forma a coibir ações depreciativas ao patrimônio, a assegurar a segurança dos servidores e usuários, e subsidiar a segurança pública em processos investigativos.

3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO:

| ITEM | QUANT. | UN | DSESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO. | MARCA | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 13 | MÊS | LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CLAIR PIEGAS (POVINHO) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 15 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 300 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 08 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 08 FONTE 12 v 1ª - 300 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL 12 DE OUTUBRO (SÃO DONATO) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 06 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 300 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 08 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 08 FONTE 12 v 1ª - 300 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES ARANHA (BORORÉ) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 11 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 300 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 08 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 08 FONTE 12 v 1ª - 300 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON (RONDON) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 10 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 300 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 08 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 08 FONTE 12 v 1ª - 300 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 03 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 50 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 04 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 04 FONTE 12 v 1ª - 80 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARA – CENTRO ADMINISTRATIVO (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 26 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 400 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 16 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 16 FONTE 12 v 1ª - 500 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 08 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 300 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 04 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 04 FONTE 12 v 1ª - 300 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: POSTO DE SAÚDE CENTRAL (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 17 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 300 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 11 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 11 FONTE 12 v 1ª - 300 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: INSPETORIA DE DEFESA VETERINÁRIA (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 04 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 50 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 02 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 02 FONTE 12 v 1ª - 40 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 03 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 50 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 02 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 02 FONTE 12 v 1ª - 50 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: CRAS MAÇAMBARA (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 07 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 100 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 04 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 04 FONTE 12 v 1ª - 80 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: PIM – PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 03 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 50 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 02 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 02 FONTE 12 v 1ª - 30 m CABO COAXIAL LOCALIZAÇÃO: CONSELHO TUTELAR (SEDE) ALARME: - 01 CENTRAL AMT - 01 BATERIA 12 v 7ª - 03 SENSORES INFRAVERMELHO VB PET 476 - 01 RÁDIO TRANSMISSOR - 02 SIRENES - 50 m DE FIO CABO CCI 50 X 4 CFTV: - 01 DVR MHDX 1108 - 02 CÂMERAS HDCVI DIGITAL - 02 FONTE 12 v 1ª - 30 m CABO COAXIAL |  |  |  |

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Prestação de serviços de instalação a titulo de comodato do conjunto de equipamentos necessários e suficientes para o funcionamento de um sistema de Monitoramento eletrônico e CFTV (circuito fechado de televisão) para monitoramento remoto, conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos, visando a efetiva cobertura das áreas que integram o escopo da contratação. A prestação deste serviço será realizada por meio de comodato de equipamentos de sistema de alarmes e CFTV (circuito fechado de televisão), incluindo: instalação da infraestrutura eventualmente necessária, instalação dos equipamentos e sistemas propriamente ditos e a manutenção preventiva e corretiva;

4.2. Prestação de serviços de monitoramento remoto de sistema de alarmes: Prestação de serviços de Monitoramento eletrônico das áreas que integram o escopo da contratação, por meio do monitoramento remoto – a partir de central própria, especificamente instalada com este objetivo – de um sistema de equipamentos eletrônicos especialmente desenvolvidos para este fim, incluindo o acompanhamento permanente de violações e outras ocorrências, tomando as providências contratadas, de acordo com as melhores práticas vigentes de segurança. Entende-se por monitoramento o ato de efetivar a verificação ou a supervisão remota de ações ou reações a partir de comparações com padrões pré-estabelecidos. Monitoramento Remoto é um serviço realizado por uma central de monitoramento á distância, que recepciona sinais, interpreta-os e procede conforme estabelecido na ficha de monitoramento;

4.3. Prestação de serviços de vistoria técnica de segurança de pronta resposta das áreas que integram o escopo da contratação, a partir de comunicados de ocorrências constatadas por uma central de monitoramento remoto de sistemas de Monitoramento eletrônico, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos peculiares á execução do serviço, necessários para locomoção até o local do disparo do alarme, para comunicação com a central e para atingir os níveis de serviço estabelecidos. Refere-se ao serviço envio de profissional Técnico de Vistoria ao local protegido em casos de disparo de alarme, caso a ocorrência não venha a ser esclarecida por outros meios;

4.5. A central de alarme instalada deverá permitir a programação de senha individualizadas além de possibilitar o registro eletrônico de todas as operações efetuadas pelos usuários registrados, tais como acionamento e desativação do sistema, devendo ainda, emitir sinal de disparo do alarme para as sirenes e para a unidade de operação;

4.6. O sistema compartilhado de monitoramento e de gerenciamento deverá ser operado por pessoal especializado, devendo funcionar no prédio da empresa a ser contratada, o qual deverá atender as exigências mínimas de segurança dos dados e das instalações;

4.7. Manter em funcionamento contínuo, todos os serviços contratados.

5. DO PAGAMENTO:

5.1 O pagamento será efetuado de forma mensal, pelo valore constante na nota fiscal de prestação de serviços, apresentada até o último dia do mês de competência, e o pagamento deverá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, respeitando sempre o valore contratado.

5.2. A nota fiscal/fatura/cupom fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Licitação Modalidade Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

6. DO PRAZO E REAJUSTE DOS PREÇOS

6.1. Vigência do objeto deverá ser de 01(um) ano a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo.

6.2. O reajuste será anual, conforme atos, normas e critérios baixados pelo Ministério da Fazenda, podendo ser reduzido o prazo por ato do Presidente da República. O índice de correção adotado será o IGP-M (Fundação Getúlio Vargas).